# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Штатив магнитный предназначен для крепления измерительных головок с ценой деления 0,01 мм. В основание прибора встроен постоянный магнит. По цилиндрической колонке передвигается муфта со стержнем и закрепленной на конце измерительной головкой.

1.2. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2* по ГОСТ 15150 - 69.

1.3. Условия эксплуатации: температура окружающей среды, (20±15)°С.

1.4. Магнитное основание штатива имеет магнитную поверхность. Закрепляемая в штативе измерительная головка может занимать необходимое положение без перемещения штатива. Магнитное основание позволяет устанавливать штатив на наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного крепления. На нижней поверхности выполнена призматическая выемка, позволяющая закреплять штатив на цилиндрических поверхностях.

1.5. Штатив имеет устройство для точной установки на размер.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Штатив для измерительных головок позволяет закреплять измерительные индикаторные головки как оснащенные ушком для крепления, так и для головок, закрепляемых на стержне.

2.2.   Технические характеристики штативов на магнитном основании указаны в таблице:

| Параметр | Значение характеристик |
| --- | --- |
| Диаметр отверстия под индикаторную головку | Ø8 Н8 |
| Опорный стержень |  |
| длина | 175 |
| диаметр | 12 |
| Подвижный стержень |  |
| Длина, мм | 200 |
| диаметр | 10 |
| Рабочий угол перемещения инструмента, град | 150 |
| Масса, кг | 1,7 |
| Габариты магнитного основания | 55х50х63 |
| Усилие отрыва, Н | 300 |

Механический фиксатор положения плеча позволяет закрепить индика-тор в любом положении.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

ЗАО "ПО "Челябинский инструментальный завод"

Адрес: 454008 г.Челябинск Свердловский тракт 38

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

ШТАТИВ МАГНИТНЫЙ

ШМ-II Н

Заводской №__________

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не до-пускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

-  стойка;

- футляр;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штатив с магнитным основанием.

5.2. Протереть штатив, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Закрепить на рабочем месте штатив с магнитным основанием и повернуть рукоятку на основании стойки в положение «ON». Закрепить измерительный прибор в лапке стойки.

6.2. По окончании работы снять измерительный прибор, повернуть рукоятку на основании стойки в положение «OFF».

6.3. Протереть изделие полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить измерения на ходу станка и при вращении измеряемой детали.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить штатив магнитный в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей магнитного штатива маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

9.1. Штатив магнитный подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76.

9.2. Срок хранения магнитного штатива без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потре-бителем правил хранения и эксплуатации прибора.

11. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Штатив магнитный соответствует технической документации и паспорту и признан пригодным для эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Приемку произвел:   ___________________

(подпись)

М.П.