|  | EN ISO 90002 : 1994 |  |
| --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

ТОЛЩИНОМЕР ТИП ТР

1.Устройство и назначение

Толщиномер  предназначен для  измерения толщины листовых материалов.

Пример обозначения микрометра при заказе:

#### Толщиномер ТР-10 0,01 30мм.

2.Техническая характеристика

2.1  Цена деления,мм			   0,01

2.2. Измерительное усилие, Н		     1,5

2.3. Колебание измер. усилий, Н       не более 0,6

2.4. Вылет корпуса,мм   30 (120), от исполнения.

2.5. Диапазон измерений, мм	 	   0-10.

2.6. Предел допускаемой погрешности,  при нормируемом измерительном усилии

по таблице:

| Диапазон измерений | Предел допускаемой погрешности, мкм |
| --- | --- |
|  | на участке до 1 мм | на всем диапазо-не измерений |
| 0-10 | ±0,01 | ±0,018 |

3.Условия эксплуатации

Температура окружающей среды         20±10°С.

Относительная влажность воздуха       60±20%

4.Комплектность

4.1. Толщиномер

4.2. Футляр

4.3. Паспорт

5.Подготовка к работе и правила эксплуатации

5.1. Протереть толщиномер чистой тканью смоченной в нефрасе и протереть чистой сухой тканью.

5.2. Выдержать на рабочем месте не менее 3 ч.

5.3. Проверить установку толщиномеро на нуль.

5.4. Производить измерения, пользуясь устройством,  обеспечивающим постоянство измерительного усилия.

6.Техническое обслуживание

После окончания работы толщиномер протереть чистой салфеткой смоченной в нефрасе, затем насухо - чистой салфеткой и уложить в футляр.

7.Методы и средства проверки

Первичная поверка при выпуске из производства.

Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации толщиномера.

8.Сведения о консервации и упаковке

Толщиномер подвергнут консервации и упаковке. Срок консервации - 2 года.

9.Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие толщиномера требованиям паспорта, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяца со дня ввода микрометра в эксплуатацию.

10.Свидетельство о приемке